## Slide 1
CastGuard
1 / CastGuard · 과제②
2026 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회
근거를 설명하는
품질검사 의사결정 지원
RE제조부터시작하는이세계생활
팀장 정가현 · 팀원 신종훈
공정 완료 후 최종검사 전 · 오프라인 연구와 현장 적용 기본설계
Notes: 근거: 2026 제6회 K-인공지능 제조데이터 분석 경진대회
재사용 데이터의 탐색 평가. 현장 효과·인과·독립 미래 성능으로 해석하지 않습니다.

## Slide 2
추가검사 대상을 고르는 품질 문제
2 / CastGuard · 과제②
보고서 제1장; #42 품질 / #41 설비
대상: 익명 다이캐스팅 기업 시나리오의 제품군 1·2
한 Shot의 13종·26개 품질 항목 중 하나라도 불량이면 양성
기존 최종검사는 유지하고 추가검사 용량 20%를 가정
공정 완료 관측 → 위험 점수 → 추가검사 검토 → 최종검사
실제 기업 실증·검사비·수신시각은 확보되지 않았습니다.
Notes: 근거: 보고서 제1장; #42 품질 / #41 설비
재사용 데이터의 탐색 평가. 현장 효과·인과·독립 미래 성능으로 해석하지 않습니다.

## Slide 3
품질과 설비를 역할에 맞게 연결
3 / CastGuard · 과제②
data/processed/manifest.json; docs/PREPROCESSING.md
원시데이터 | 역할 | 연계 근거와 한계
#42 · 4,617 Shot | 주 데이터 / 품질 정답 | 공정·센서·제품, 1,073 불량 Shot
#41 · 5,161 event | 보조 / 과거 이력·상태 | (run, Shot)와 공정14 대조; 실제시각 미확인
#40 · 73,612행 | 별도 온도 제거실험 | 다른 공정과 무리한 행 조인 없음
품질 없는 행을 정상으로 채우지 않고, 단위·주기 미확인을 명시합니다.
Notes: 근거: data/processed/manifest.json; docs/PREPROCESSING.md
재사용 데이터의 탐색 평가. 현장 효과·인과·독립 미래 성능으로 해석하지 않습니다.

## Slide 4
validation에서 선택하고 결과를 고정
4 / CastGuard · 과제②
OCT06_RESEARCH_PROTOCOL.md; selection.json
7개 입력 구성 × 5개 모델 × 3 seed × 5 고정 분할
항목 | 고정한 기준
같은 구간 | train 2,579 / validation 647 / test 1,387
미래 구간 | forward run 2·3·4·6, 각 fold에서만 후보 선택
모델 | Logistic · RF · LightGBM · Ordered CatBoost · HGB
시점 | 과거 검사결과가 20개 공정 event 후 도착한다고 가정
525회는 탐색량입니다. 기존에 노출된 test를 독립 검증으로 부르지 않습니다.
Notes: 근거: OCT06_RESEARCH_PROTOCOL.md; selection.json
재사용 데이터의 탐색 평가. 현장 효과·인과·독립 미래 성능으로 해석하지 않습니다.

## Slide 5
같은 구간 AP는 0.3845까지 개선
5 / CastGuard · 과제②
summary.csv; n=1,387 / 양성272; 3seed 평균
Chart: 
| P | H | S | SH | FB | S_FB | SH_FB
재사용 test AP | 0.34168 | 0.33754 | 0.37134 | 0.32484 | 0.35506 | 0.3845 | 0.34304
S: 공정·센서 0.3713 → S_FB: 과거 검사결과 추가 0.3845
불량률의 2배 목표 0.3922에는 미달 · AUC 0.7378 · 20% 포착 117/272
Notes: 근거: summary.csv; n=1,387 / 양성272; 3seed 평균
재사용 데이터의 탐색 평가. 현장 효과·인과·독립 미래 성능으로 해석하지 않습니다.

## Slide 6
검사 피드백과 설비 이력의 효과를 분리
6 / CastGuard · 과제②
comparisons.csv; adoption_decisions.json
추가 정보 | validation AP 차이 | 재사용 test AP 차이
#41 이력: H − P | +0.0133 | −0.0041
#41 이력: SH − S | −0.0150 | −0.0465
과거 검사: S_FB − S | +0.0918 | +0.0132
#41 이력: SH_FB − S_FB | −0.0127 | −0.0415
피드백은 #42 과거 정답입니다. #41 융합 성공으로 계산하지 않습니다.
Notes: 근거: comparisons.csv; adoption_decisions.json
재사용 데이터의 탐색 평가. 현장 효과·인과·독립 미래 성능으로 해석하지 않습니다.

## Slide 7
새로운 미래 구간에서는 성능이 약하다
7 / CastGuard · 과제②
summary.csv; S_FB forward reused test
Chart: 
| run 2 | run 3 | run 4 | run 6
AUC | 0.35714 | 0.43225 | 0.5655 | 0.51309
4개 forward validation의 일관성 기준 미통과
제품·시간·run 효과가 혼재합니다. 미래 현장 적용 성공은 미입증입니다.
Notes: 근거: summary.csv; S_FB forward reused test
재사용 데이터의 탐색 평가. 현장 효과·인과·독립 미래 성능으로 해석하지 않습니다.

## Slide 8
검사결과가 늦으면 이점이 줄어든다
8 / CastGuard · 과제②
feedback_sensitivity.csv; frozen S_FB; reused test
회신 조건 | AP | 20% 포착률
5 event 지연 | 0.3934 | 43.75%
50 event 지연 | 0.3837 | 40.81%
100 event 지연 | 0.3504 | 36.76%
관측률20% | 0.3512 | 43.01%
test 구간 정답 회신 없음 | 0.3645 | 37.87%
기본 20 event: AP 0.3845 / 포착 43.01% · 결과에 맞춰 지연 가정을 바꾸지 않음
Notes: 근거: feedback_sensitivity.csv; frozen S_FB; reused test
재사용 데이터의 탐색 평가. 현장 효과·인과·독립 미래 성능으로 해석하지 않습니다.

## Slide 9
한 Shot의 점수를 정확히 설명
9 / CastGuard · 과제②
demo_output.json; q42_r0_s1000; logistic log-odds
변수 | 원자료 값 | 모델 기여
Factory_Humidity | 46.4 | +0.8413
Factory_Temp | 36.5 | -0.7459
Clamping_Force | 257 | -0.7323
Spray_1_Time | 1 | -0.7284
Spray_2_Time | 0.8 | +0.6835
위험 점수 0.2793 / 기준 0.3134 · 절편 + 기여 합으로 실제 점수 재구성
기여는 예측의 설명입니다. 물리적 원인이나 설정 변경 효과는 아닙니다.
Notes: 근거: demo_output.json; q42_r0_s1000; logistic log-odds
재사용 데이터의 탐색 평가. 현장 효과·인과·독립 미래 성능으로 해석하지 않습니다.

## Slide 10
맞힌 사례와 실제 오류를 함께 제시
10 / CastGuard · 과제②
diagnostic_examples.csv; 사후 진단용 첫 row_id
유형 | Shot 식별자 | 위험 점수 | 실제 정답
TN | q42_r0_s1000 | 0.2793 | 0
FN | q42_r0_s1001 | 0.2665 | 1
FP | q42_r0_s1017 | 0.3467 | 0
TP | q42_r0_s1018 | 0.3270 | 1
고정 기준: TP 80 · FP 106 · FN 192 · TN 1,009
정상 FPR 9.51% · 사후 top-k 20% 검사와 다른 평가입니다.
Notes: 근거: diagnostic_examples.csv; 사후 진단용 첫 row_id
재사용 데이터의 탐색 평가. 현장 효과·인과·독립 미래 성능으로 해석하지 않습니다.

## Slide 11
적용범위 밖의 입력은 자동으로 보류
11 / CastGuard · 과제②
joint_support.csv; pair_interactions.csv; reader_support_audit.csv
1,168 / 1,387건에 사람 검토 경고
환경값·누적 피드백 수의 학습범위 초과, 입력 부족, 공동지지 부족
고정 변수쌍: High_Velocity × Casting_Pressure
train 30행·test 20행 이상 cell만 분석
S_FB log-odds 상호작용은 수치오차 수준
경고행을 성능 분모에서 빼지 않았습니다. 공정 설정값을 추천하지 않습니다.
Notes: 근거: joint_support.csv; pair_interactions.csv; reader_support_audit.csv
재사용 데이터의 탐색 평가. 현장 효과·인과·독립 미래 성능으로 해석하지 않습니다.

## Slide 12
자동 위험 탐지와 담당자 검토 연결
12 / CastGuard · 과제②
castguard/submission_reader.py; demo.html
입력 / 판독 상태 | 자동 판단 | 현장 조치 기본설계
누락·현재/미래라벨·중복 | 거절 또는 미산출 | 입력 정합성 확인
미학습 제품·지지 부족 | 적용범위 경고 | 담당자 검토
지원 입력 + 높은 점수 | 추가검사 검토 요청 | 기존 최종검사 유지
#41 상태 경보 | 품질·설비 공동 검토 | 생산중지·폐기는 사람 승인
모델 점수와 조치 기준은 자동 생성 · 설비 제어 명령은 보내지 않음
Notes: 근거: castguard/submission_reader.py; demo.html
재사용 데이터의 탐색 평가. 현장 효과·인과·독립 미래 성능으로 해석하지 않습니다.

## Slide 13
설비 도달의 이득과 품질 포착의 손실
13 / CastGuard · 과제②
oct03_round7/group_metrics.csv; 기존 동결 causal queue
정책 | 관측 불량 포착 / 505 | 상태 에피소드 도달 / 15
FIFO | 113 (22.376%) | 별도 지표
Q · 품질 | 105.4 (20.871%) | 1
GQ · 품질+설비 | 102.2 (20.238%) | 8
공통 기회677 · 전체3,395 · 품질 미관측516 · 보류409 · 종료잔량241
별도 역사적 비교입니다. 새 S_FB의 정책 성능으로 합치지 않습니다.
Notes: 근거: oct03_round7/group_metrics.csv; 기존 동결 causal queue
재사용 데이터의 탐색 평가. 현장 효과·인과·독립 미래 성능으로 해석하지 않습니다.

## Slide 14
비용 효과는 실제 단가에 달려 있다
14 / CastGuard · 과제②
cost_scenarios.csv; 임계값 기준 가상검사; 검사비=1
누락비 / 검사비 | S 손실 | S_FB 손실 | 감소율
1 | 313 | 378 | -20.77%
5 | 1253 | 1146 | 8.54%
10 | 2428 | 2106 | 13.26%
검사108건 증가 / 미포착43건 감소 → 손익분기 비율 2.51
완전검사·일정 누락비 가정. 경고 처리비 미포함이며 실제 비용절감이 아닙니다.
Notes: 근거: cost_scenarios.csv; 임계값 기준 가상검사; 검사비=1
재사용 데이터의 탐색 평가. 현장 효과·인과·독립 미래 성능으로 해석하지 않습니다.

## Slide 15
재현 가능한 제출 패키지
15 / CastGuard · 과제②
submission/CastGuard_source.zip; README; 검수 명세
원본3종 → 고정 분할 → train 학습 → validation 선택 → 재사용 test
모델·입력 예제·환경 잠금·test 예측·선정 해시·결과표 포함
한 명령 판독과 별도 경로의 전체 실험 재현
PDF·편집 PPTX·설문 원본·ZIP을 최종 검수
기존 자료와 사용자 변경을 보존하고, 실제 접수와 파일 완성을 구분합니다.
Notes: 근거: submission/CastGuard_source.zip; README; 검수 명세
재사용 데이터의 탐색 평가. 현장 효과·인과·독립 미래 성능으로 해석하지 않습니다.

## Slide 16
성과와 다음 현장 검증
16 / CastGuard · 과제②
보고서 제2–5장; reader_uncertainty.json
같은 구간: AUC 0.7378 · AP 0.3845 · 20% 포착 43.01%
과거 검사결과의 조건부 추가가치를 측정하고
입력 위험·설명·검사 판단을 실제 도구로 연결했습니다.
남은 핵심: 미래 구간 성능 / #41 추가가치 / 수신시각 / 실제 비용
다음 검증: 미노출 생산구간의 shadow pilot과 전체 분모 평가
Notes: 근거: 보고서 제2–5장; reader_uncertainty.json
재사용 데이터의 탐색 평가. 현장 효과·인과·독립 미래 성능으로 해석하지 않습니다.